Серия  SPLIT

Модели:

FT18GV1B

FT25GV1B

FT35GV1B

FT45GV1B

FT60GV1B

Паспорт

Разделы:

Назначение, принцип работы и состав кондиционера

Технические характеристики

Меры предосторожности

Подготовка изделия к работе

Порядок работы

Техническое обслуживание

Характерные неисправности

DAICHI

системы кондиционирования и вентиляции

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.	3

Составные части кондиционера	4

Лицевая панель	5

Пульт управления	6

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ.	7

Работа в режиме Осушки, Охлаждения, Вентиляции	12

Регулирование направления воздушного потока.	14

РАБОТА С ТАЙМЕРОМ	16

Режим Повышенная мощность	19

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА КОНДИЦИОНЕРА	20

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.	24

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ.	25

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ.	28

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

| Перед включением кондиционера прочтите настоящую инструкцию. С ее помощью Вы узнаете, как правильно эксплуатировать кондиционер и как поступать при какой-либо неисправности, которая может произойти с Вашим кондиционером при эксплуатации. После прочтения инструкции, держите ее поблизости, чтобы при необхомости можно было обратиться к ней вновь. |  |
| --- | --- |
|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ | Недостаточное внимание к ниже перечисленным предупреждениям может привести к серьезным повреждениям кондиционера. |
|  | ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Недостаточное внимание к ниже перечисленным предостережениям может привести к серьезным повреждениям и Вашим убыткам. |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

| Перед работой с клеммами оключите питание. | Установите внутренний и наружный блоки кондиционера в месте, недоступном для детей. | Не рекомендуется холодный воздушный поток из кондиционера направлять на детей. |
| --- | --- | --- |
| Не обслуживайте кондиционер влажными руками. Это может привести к поражению током. | Не подвергайте себя охлаждению длительное время, не переохлаждайте комнату, в которой Вы находитесь. Могут возникнуть проблемы со здоровьем. | Не засовывайте руки или другие предметы в выходные или входные отверстия кондиционера, т.к. вентилятор вращается с большой скоростью. |
| Используйте кабели соответствующие технической документации. Использование неподходящих кабелей может привести к поломке и возгоранию кондиционера. | Не рекомендуется самим устанавливать, запускать и ремонтировать кондиционер. Неправильная работа может быть причиной поражения электротоком или возгорания. Для установки и ремонта обратитесь к поставщику кондиционера. | При таких нарушениях в работе, как появление запаха или тумана из кондиционера - выключите его. |
| ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ |
| Не используйте кондиционер для хранения инструмента, продуктов, животных и предметов искусства. | Время от времени проветривайте комнату. Будьте осторожны при использовании в кондиционируемом помещении открытого огня. Может возникнуть дефицит кислорода. | Не размещайте под наружным блоком кондиционера предметы, которые могут быть испорчены влагой, капающей из кондиционера при работе. |
| После длительного простоя, проверьте состояние наружного блока и место крепления трубопроводов. | Перед чисткой фильтров остановите кондиционер, нажав OFF. | Не размещайте растения и животных в холодном воздушном потоке. |
| Не вставайте и не садитесь на наружный блок кондиционера. | Не размещайте нагревательные приборы вблизи или под внутренним блоком кондиционера. | Не ставьте предметы с водой (вазу с цветами) на кондиционер. |
| Во время грозы с молнией остановите кондиционер для его защиты. | Не мойте кондиционер водой. | Не загораживайте входное и выходное отверстия кондиционера. |

# Составные части кондиционера

Внутренний блок

Наружный блок

# Лицевая панель

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как открыть лицевую панель убедитесь в том, что кондиционер выключен и переключатель стоит в режиме ВЫКЛ. Если питание не будет отключено, вентилятор может вращаться и нанести вам травму.

Контрольная панель

# Пульт управления

# ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ.

##### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ПУЛЬТА  ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

|  | Нажмите, сдвиньте заднюю крышку пульта в направлении, показанном стрелкой, и снимите ее. Вставьте два сухих элемента (LR03). Поставьте заднюю крышку на место. Замените батарейки, если при нажатие кнопок на дисплее появились все символы одно временно, а передача сигнала не происходит. |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ:

• Никогда не используйте одновременно старую и новую батарейку или батарейки разных типов.

• Если длительный период кондиционер не будет включаться, выньте из пульта

батарейки.

• Не пытайтесь подзаряжать батарейки.

| (Работа с пультом дистанционного управления Не разрешайте детям играть кнопками пульта управления. Не бросайте пульт и не трясите его. Оберегайте его от попадания влаги. При пользовании пультом направьте его в сторону кондиционера. Если между пультом и кондиционером имеются такие препятствия, как шторы работа с пультом невозможна. Пульт должен нормально работать на расстоянии около 7 метров от кондиционера. | (Установка пульта дистанционного управления Выберите для пульта место, с которого возможна его работа. Закрепите специальный держатель для пульта на стене, колонне винтами. Вставьте пульт дистанционного управления в корпус держателя на стене и нажмите в направлении стены. Для того, чтобы вынуть пульт из корпуса держателя потяните его вверх. |
| --- | --- |
| Внимание: Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на пульт. Пыль, попавшая в передатчик или приемник, препятствует нормальной работе пульта дистанционного управления. Регулярно протирайте передатчик пульта и приемник кондиционера сухой тканью. Сигналы могут не приниматься, если в помещении установлены люминесцентные лампы некоторых типов. Проконсультируйтесь с Вашим торговым агентом, прежде чем покупать новые лампы. Если в помещении находятся другие электрические приборы, которые реагируют на сигналы пульта дистанционного управления, уберите их. |

##### ВНУТРЕННИЙ  БЛОК

##### УСТАНОВКА  ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬНОГО   ФИЛЬТРА.

1. Откройте лицевую панель.

Для этого нажмите на защелки, расположенные с боковых сторон лицевой панели и поднимите решетку ( на 60о)

2. Выньте воздушные фильтры.

Взявшись за ручки, имеющиеся в средней части каждого элемента фильтра, потяните их вниз.

3. Установка воздухоочистительных фильтров.

- Прикрепите воздухоочистительный фильтр к каждому воздушному фильтру.

- Вы можете приклеить цветной образец-индикатор в удобном месте внутреннего блока, так чтобы вы могли знать, когда необходимо заменять  фильтры, сравнивая их цвет с  цветом индикатора. (см. раздел:  Обслуживание и чистка кондиционера)

4.Установите воздушные фильтры на место и закройте лицевую панель.

( Работа без воздушного фильтра приведет к тому, что пыль будет скапливаться во внутреннем блоке и приведет к сбоям в его работе.

Лицевая панель имеет защелки с боковых сторон и в центре. Чтобы ее закрыть нажмите на нее в местах, отмеченных (.

##### Установка времени

1.Нажмите

|  | появится |
| --- | --- |
|  | замигает |

2. Нажмите     и установите

время.

- Удержите    или

кнопку и быстро уменьшите или

увеличьте время установки.

3. Нажмите

дисплей

замигает

(Теперь время установлено)

- При нажатии на кнопку ON горизонтальная створка  откроется, при повторном нажатии на эту кнопку горизонтальная шторка закроется.

| ЗАМЕЧАНИЯ: Для сохранения энергии: Не переохлаждайте помещение больше, чем необходимо. Поддержание температуры на умеренном уровне поможет сохранению энергии. Рекомендуемые установочные значения температуры: В режиме охлаждения: 26оС – 28оС Закрывайте окна шторами. Блокировка солнечного света увеличивает эффект охлаждения. Засорение воздушного фильтра может быть причиной неэффективной работы кондиционера и потери энергии. Загорание лампочки CLIANING предупреждает о необходимости чистки фильтра. Чистите фильтры каждые две недели. | Имейте в виду: Кондиционер потребляет 15 ватт электроэнергии, даже когда не работает. Перед длительным перерывом в работе кондиционера нажмите на кнопку OFF. Повторный старт возможен не ранее, чем через 3 минуты после отключения питания. Для безопасности и высокой эффективности используйте кондиционер при следующих диапазонах температур и влажности. |
| --- | --- |
| Режим | Условия эксплуатации FT18,25,35G | Условия эксплуатации FT45,60G | Эксплуатация за пределами этого диапазона |
| Охлаждение | Наружная температура: (20 - 43)оС Внутренняя температура: (18 - 32)оС Влажность внутри помещения: 80%max | Наружная температура: (21 - 43)оС Внутренняя температура: (21 - 32)оС Влажность внутри помещения: 80%max | Работа кондиционера может быть автоматически прервана одним из защитных устройств. Влага может конденсироваться на внутреннем блоке и стекать с него. |
| Осушка | Наружная температура: (20 - 43)оС Внутренняя температура: (18 - 31)оС Влажность внутри помещения: 80% max | Наружная температура: (18 - 43)оС Внутренняя температура: (18 - 32)оС Влажность внутри помещения: 80% max |  |

- При работе за пределами диапазона влажности и температуры предохранительное устройство отключит систему.

# Работа в режиме Осушки, Охлаждения, Вентиляции

Кондиционер работает в том режиме и с теми установочными значениями параметров, которые  Вы выбрали. При повторном включении работа возобновится в режиме, который был задан Вами ранее.

1.      Нажмите    и выберите режим.

- Каждое нажатие кнопки изменяет режим

в заданной последовательности:

- Нажмите

Индикаторная лампа

РАБОТА загорится

- Для остановки:

Нажмитеснова.

Индикаторная лампа РАБОТА погаснет.

Для изменения температуры:

| Режим ОСУШКА | Режим ОХЛАЖДЕНИЕ или НАГРЕВ |
| --- | --- |
| Установленная температура не изменяется | Нажмите для повышения температуры и для понижения температуры. |
|  | Установите необходимую температуру. |

- Для изменения скорости воздушного потока:

Нажмите .

| Режим ОСУШКА | Режим ОХЛАЖДЕНИЕ или НАГРЕВ |
| --- | --- |
| Установленная скорость воздушного потока не изменяется | Можно установить пять скоростей воздушного потока от до, а также вентиляцию в автоматическом режиме. |

При уменьшении скорости воздушного потока снижается и холодопроизводительность.

- Для изменения направления воздушного потока предпримите действия, описанные в разделе Регулировка направления воздушного потока.

# Регулирование направления воздушного потока.

Для обеспечения комфортных условий кондиционер предусматривает возможность регулировки направления воздушного потока.

Регулирование направления воздушного потока в вертикальной плоскости.

Нажмите

- При каждом нажатии этой кнопки появляется или исчезает символ  .

При такой индикации горизонтальная заслонка автоматически отклоняется попеременно вверх и вниз.

Чтобы зафиксировать

направление потока	в каком-либо положении, нажмите на кнопку

Пояснение:

- Когда выбран режим (SWING), диапазон углов отклонения определяется режимом, в котором работает кондиционер.

Для  FT18,25,35G                          Для FT45,60G

Примечание:

- Если автоматическое отклонение  заслонки не задано, рекомендуется выбирать положение заслонки  близкое к горизонтальному.

- Если в режиме осушки (DRY) заслонка находится в положении, близком к горизонтальному, то по прошествии 60 минут она автоматически опустится, чтобы на ней не конденсировалась влага.

Изменение угла поворота жалюзи

Двигайте жалюзи за ручки, которые находятся в правом и левом концах жалюзи.

Внимание!

- Всегда используйте пульт дистанционного управления для установки положения жалюзей. Если  попытаться зафиксировать их вручную, механизм автоматического отклонения  может сломаться.

# РАБОТА С ТАЙМЕРОМ

Таймер служит для автоматического включения или выключения кондиционера ночью или утром. Включение и выключение кондиционера по таймеру могут использоваться в комбинации.

##### Выключение по таймеру (OFF TIMER)

- Проверьте, правильное ли время показывают часы. Если нет, то установите их, как описано выше.

- Во время работы кондиционера

нажмите кнопку  .

|  | На дисплее появятся цифры , а символы будут мигать. |
| --- | --- |

- Нажмите  для установки требуемого

времени.

- Каждое нажатие кнопки уменьшает или увеличивает время установки на 10 минут. При удержании кнопки время устанавливается быстро.

Нажмите  снова.

Индикаторная лампа  РАБОТА загорится

Отключение таймера.

Нажмите кнопку . Лампа ТАЙМЕР погаснет

Примечание:  <к выключению по таймеру>

- В режиме выключения по таймеру кондиционер автоматически обеспечивает температуру, которая на 0,5оС выше (при работе на охлаждение)  заданной температуры. Этим исключается возможность переохлаждения помещения во время сна.

##### Включение по таймеру

- Проверьте, правильное ли время показывают часы. Если нет, то установите их, как описано выше.

1.  При неработающем кондиционере

нажмите кнопку  .

|  | На дисплее появятся цифры , а символы будут мигать. 2. Нажмите для установки требуемого в времени. Каждое нажатие кнопки уменьшает или увеличивает время установки на 10 минут. При удержании кнопки время устанавливается быстро. |
| --- | --- |

3.  Еще раз нажмите кнопку  .

|  | Лампа ТАЙМЕР загорится |
| --- | --- |

Отключение таймера

Нажмите кнопку . Лампа ТАЙМЕР погаснет.

Примечания  <к включению и выключению по таймеру>

- Когда задан режим включения, выключение по таймеру, текущее время на дисплее не высвечивается.

- Однажды установленное время сохраняется в памяти кондиционера. (При замене батареек пульта необходимо вновь установить время).

Пример объединения режимов   ON TIMER  и OFF TIMER для включения и выключения кондиционера

| Текущее время: 23:00 (Кондиционер работает) Время выключения по таймеру: 0:00 Время включения по таймеру: 7:00 |  |
| --- | --- |

Внимание!

В ниже перечисленных случаях необходимо вновь установить время включения (выключения) по таймеру:

- при отключении кондиционера от сети питания;

- при перебоях в подаче питания;

- после замены батареек в пульте дистанционного управления.

# Режим Повышенная мощность

В этом режиме максимальное охлаждение достигается быстрее, чем в других режимах. Вы можете достичь максимальной производительности нажатием соответствующей кнопки.

- Нажатие  (POWERFUL) кнопки является стартом режима Повышенная мощность.

- Режим POWERFUL закончится через 20 минут и система автоматически перейдет в режим, который был установлен до режима POWERFUL .

Нажмите

Для отмены режима POWERFUL

нажмите

Замечания к работе в режиме POWERFUL:

- В режиме охлаждения

Для достижения максимального охлаждения необходимо установить температуру 18оС и максимальный расход.

- В режиме  осушка

Температуру установить на 3 оС ниже, а скорость воздушного потока немного увеличьте.

- В режиме вентиляции

Для того, чтобы быстро нагреть или охладить, до заданного пользователем уровня, производительность устанавливается на максимальном уровне.

# ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА КОНДИЦИОНЕРА

Внимание!

Перед тем, как приступить к чистке кондиционера, убедитесь, что он отключен от сети .

##### Чистка воздушных фильтров

(Рекомендуется производить чистку фильтров не реже одного раза в две недели)

|  | Фильтры необходимо очистить, если начала светиться индикаторная лампа загрязнения фильтров. |
| --- | --- |

- Поднимите переднюю решетку внутреннего блока

| Возьмитесь за лапки, имеющиеся на боковых сторонах решетки, и приподнимите ее, пока не раздастся щелчок, и решетка не зафиксируется в поднятом положении (угол подъема - около 60о). |  |
| --- | --- |
| Нажмите кнопку - индикации сброса сигнала ЧИСТКА. |  |
| 3. Удалите фильтр. Взявшись за ручки, имеющиеся в средней части каждого элемента фильтра, слегка приподнимите их, а затем потяните фильтры вниз. |  |
| 4. Выньте воздухоочистительные фильтры и промойте их Промойте фильтры водой или почистите их с помощью пылесоса. Если пыль не отходит, можно использовать нейтральное моющее средство, растворенное в теплой воде. После мытья просушите фильтры, не подвергая их действию прямых солнечных лучей. |  |
| 5. Установите воздухоочистительные фильтры и блок фильтров на место, закройте переднюю решетку Вставьте выступы фильтров в пазы передней панели внутреннего блока. Передняя решетка фиксируется с обеих сторон и в центре. Прижмите решетку в трех местах, обозначенных стрелками (. |  |

Примечание:

- Если содержание пыли в воздухе повышено, чистку фильтров необходимо производить, по крайней мере, раз в две недели, не дожидаясь, пока начнет светиться индикаторная лампа.

- Эксплуатация кондиционера с загрязненными фильтрами ведет к снижению его производительности и повышенным затратам электроэнергии.

##### Чистка внутреннего, внешнего блоков и пульта дистанционного управления

Поверхности блоков кондиционера и пульта дистанционного управления протираются мягкой тканью. Не применяйте воду, имеющую температуру выше 40оС, бензин, керосин, растворители или иные химикаты, а также абразивные материалы.

##### Замена воздухоочистительных фильтров

(Эти фильтры рекомендуется заменять не реже одного раза в три месяца)

- Воздухоочистительные фильтры нуждаются в регулярной замене.

- Когда цвет фильтра становится близким к образцу, имеющемуся на наклейке, замените фильтры, даже если три месяца еще не истекли.

| Поднимите переднюю решетку и выньте воздушные фильтры |  |
| --- | --- |
| 2. Снимите воздухофильтры | 3. Отсоедините фильтрующий элемент и вставьте новый |
| 4. Поставьте воздухоочистительный фильтр | 5.Вставьте воздухоочистительные фильтры и блок фильтров на место, закройте переднюю решетку (Прижмите переднюю решетку в трех местах - по краям и в центре.) |

Примечание:

- Для приобретения воздухоочистительных фильтров обратитесь в фирму, в которой Вы приобрели кондиционер.

- Когда фильтрующий элемент воздухоочистительного фильтра загрязнен, он больше не может использоваться, и подлежит замене.

- Эксплуатация кондиционера с загрязненными воздухоочистительными фильтрами ведет к недостаточной очистке кондиционированного воздуха, поступающего в помещение, недостаточному охлаждению воздуха и проникновению в помещение посторонних запахов.

| Наименование комплектующих | Буквенно-цифровой код |
| --- | --- |
| Воздухоочистительный фильтр (с рамкой) (2 шт. 1 комплект) | KAF918A41 |
| Воздухоочистительный фильтр (без рамки) (4 шт. 2 комплекта) | KAF918A42 |

##### Чистка передней решетки

Для чистки переднюю решетку можно снять.

Внимание!

- Чтобы дотянуться до передней решетки, встаньте на какой-либо устойчивый предмет и не оступитесь.

- При снятие и установке решетки, надежно держите ее, и не роняйте на пол.

- Не применяйте воду, имеющую температуру выше 40оС, бензин, керосин, растворители или иные химикаты, а также абразивные материалы.

- По завершения чистки поставьте решетку на место и убедитесь, что она надежно закреплена.

- Поднимите переднюю решетку внутреннего блока

| Возьмитесь за лапки, имеющиеся на боковых сторонах решетки, и приподнимите ее, пока не раздастся щелчок, и решетка не зафиксируется в поднятом положении (угол подъема - около 60о). |  |
| --- | --- |

2. Снимите переднюю решетку

Поддерживая одной рукой решетку, другой рукой сдвиньте вниз ее фиксатор.

Обеими руками потяните решетку на себя и снимите ее.

3. Очистьте решетку от грязи

- Можно протереть ее мягкой тканью, смоченной в воде.

- Можно использовать раствор нейтрального моющего средства.

- Решетку можно мыть водой. После мытья ее нужно протереть сухой тканью и высушить, не допуская попадания прямых солнечных лучей.

4. Установите решетку на место

- Вставьте три крепления решетки в соответствующие им гнезда и равномерно прижмите решетку к блоку.

- Поддерживая решетку одной рукой, другой рукой сдвиньте фиксатор вверх.

- Медленно опуская решетку, верните ее в исходное положение. (Прижмите решетку в трех местах - по краям и в центре.)

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

•Контроль

| Проверьте, чтобы основание под наружным блоком кондиционера не могло разрушиться | Проверьте, не отсоединен ли провод заземления. |
| --- | --- |
| Проверьте, чтобы не были заблокированы входные и выходные отверстия внутреннего и наружного блоков кондиционера. | Проверьте, удален ли конденсат в режиме охлаждения (COOL) или осушки (DRY). • Если конденсат не отводить, он может попасть во внутренний блок кондиционера. |

| •Перед длительным перерывом в работе |
| --- |
| 1.В ясный день дайте поработать только вентилятору в течение нескольких часов для просушки внутренних частей кондиционера |
|  | 1. Нажмите выберите 2 Нажмите |
| 2. Почистите фильтры и поставьте на прежнее место. 3. Выньте батарейки из пульта управления. 4. Выключите кондиционер, нажав кнопку OFF. • Кондиционер потребляет 15 ватт, даже если он остановлен пультом управления. Периодическое техническое обслуживание После работы кондиционера в неблагоприятные сезонные периоды года в нем может накопиться грязь, в результате чего его характеристики ухудшатся. Рекомендуем периодически проводить техническое обслуживание специалистом, не учитывая регулярную чистку пользователем. |

# ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ.

• Отклонения, не являющиеся неисправностью.

| Неисправность | Объяснение |
| --- | --- |
| Кондиционер не включается. • Если система прекращает работать сразу после включения. • После смены режима. | Сработала система защиты кондиционера. Подождите около 3 минут. |
| Из кондиционера слышен шум | Слабый звук: • Это звук холодильного агента, поступающего в кондиционер. Низкий звук: •Это звук, возникающий после остановки кондиционера. Треск: • Это звук, возникающий из-за небольшого сжатия или расширения пластикового корпуса кондиционера при изменении температуры. Хлопающий звук. • Этот звук слышен из кондиционера, если вентилятор работает в замкнутом пространстве. Откройте окно или выключите вентилятор. |
| Из наружного блока капает вода. | В режиме COOL или DRY. •Когда вода из влажного воздуха конденсируется на подводящих трубах наружного блока и капает из-за отсутствия изоляции. |
| Легкий туман выходит из внутреннего блока. | •Это случается, когда воздух в комнате охлажден больше, чем в режиме охлаждения. |
| Когда внутренний блок издает посторонние запах. | • Это случается, когда запах комнаты, фурнитуры, сигарет, абсорбируется во внутреннем блоке и выпускается в воздух. Мы рекомендуем почистить внутренний блок. |
| Вентилятор наружного блока вращается, когда кондиционер не работает. | Когда работа остановлена: • Вентилятор наружного блока продолжает вращаться в течение 30 секунд. Когда кондиционер еще не включен: • Когда наружная температура высокая, вентилятор начинает вращаться для защиты системы. |
| Кондиционер мгновенно перестал работать. | • Если имело место падение напряжения во время работы, система автоматически отключится и снова включится после восстановления напряжения. |

Проверки, предшествующие вызову специалиста

Прежде, чем обратиться к специалистам по ремонту и обслуживанию кондиционеров, еще раз проведите следующие проверки.

| Симптомы | Проверка |
| --- | --- |
| Кондиционер не работает (лампа РАБОТА не светится) | Не отключен ли кондиционер? Не перегорел ли предохранитель? Нет ли сбоя в сети питания? Вставлены ли батарейки в пульт дистанционного управления? Поставлен ли переключатель адреса пульта дистанционного управления в правильное положение? (См. раздел Подготовка кондиционера к работе.) Правильно ли задано время на таймере? |
| Охлаждение или нагрев недостаточны | Не загрязнены ли воздушные фильтры? Нет ли препятствий для входа воздуха во внешний и внутренний блоки или выхода воздуха из них? Верны ли заданные с пульта значения температуры воздуха в помещении? Закрыты ли окна и двери? Правильно ли отрегулированы скорость и направление воздушного потока? |
| Работа кондиционера внезапно прекращается (лампа РАБОТА мигает) | Не загрязнены ли воздушные фильтры? Нет ли препятствий для входа воздуха во внешний и внутренний блоки или выхода воздуха из них? Почистите воздухофильтры или уберите препятствия. Отключите питание с помощью кнопки OFF, а затем снова включите его. После этого попробуйте запустить кондиционер с пульта дистанционного управления. Если лампа РАБОТА продолжает мигать, вызовите специалиста из фирмы, продавшей Вам кондиционер. |
| В работе кондиционера происходят сбои | Сбои в работе кондиционера могут быть вызваны разрядами молнии или мощными радиоволнами. Отключите питание с помощью кнопки OFF, а затем снова включите его. После этого попробуйте запустить кондиционер с пульта дистанционного управления. |

Случаи, требующие немедленного вызова специалиста

Внимание!

- Если с работающим кондиционером происходит что-либо, вызывающее подозрение, - например, появляется запах гари - выключите кондиционер и отключите питание с помощью кнопки OFF.

Продолжение эксплуатации кондиционера в таких случаях может привести к тяжелым последствиям - поражению электротоком или пожару.

Обратитесь к представителю фирмы, продавшей Вам кондиционер.

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или переделывать кондиционер

В противном случае возможно поражение электротоком или возгорание.

Обратитесь к представителю фирмы, продавшей Вам кондиционер.

В перечисленных ниже случаях необходимо немедленно вызвать специалистов по кондиционерам.

| Кабель питания перегревается или поврежден. Из работающего кондиционера слышны необычные звуки. Обрыв цепи предохранителя и провода заземления. Выключатель отказывает в работе. Чувствуется запах нагретой изоляции. Из внутреннего блока капает вода. | Отключите питание и вызовите специалиста |
| --- | --- |

# •ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

Замечание:

###### Диагностика неисправностей пультом управления

1.Проверьте соединительные разъемы внутреннего и наружного блоков

2. Диагностика с помощью светодиодов.

ВКЛ.

###### ВЫКЛ.                      МИГАЕТ

Замечание : Выключите и снова

включите кондиционер.

Если дисплей  LED-В снова

загорится, то неисправна плата РСВ

внутреннего блока.

| Зеленый |  |
| --- | --- |
| LED-A | Значение |
|  | Проведите диагностику пультом управления |
|  | См. замечание |
|  | Неисправен соединительный разъем или см. замечание |

##### Диагностика неисправностей пультом управления

В результате нарушения работы на дисплее температуры высвечивается код неисправности

|  | Код | Описание |  | Код | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система | 00 | Нормально | Внутренний блок | А1 | Неисправность печатной платы. |
|  | UF | Ошибка коммутации между блоками |  | А5 | Неисправность теплообменника (температуры) |
| Наружный блок | E0 | Сработало защитное устройство |  | А6 | Блокировка перегрузки мотора вентилятора |
|  |  |  |  | C4, OR,C5 | Не работает теплообменник |
|  |  |  |  | С9 | Не работает термистор забора воздуха |

# Text boxes

Воздухозаборная решетка

Очищающий фильтр

Лицевая панель

Очищающий фильтр крепится

к обратной  стороне воздушного фильтра

Замок панели

Воздушный фильтр

Выходное отверстие

Горизонтальная шторка

Кнопка индикатора сброса сигнала

Индикатор сброса

ЧИСТКИ

• Нажатием кнопки   выключается сигнал ЧИСТКА, лампочка гаснет

Вертикальные жалюзи

Диффузор

Эта диагностика может быть использована только представителем сервисной службы DAIKIN.

# •Переключатель адресации используется в том случае, если в комнате установлены два кондиционера.

# •Если в комнате установлен один кондиционер, переключатель находится в положении 1.

Индикаторная лампа

Лампа РАБОТА (зеленая)

Лампа ТАЙМЕР

Лампа ВКЛ/ВЫКЛ

Лампа ОЧИСТКА

(красная)

(красная)

Забор воздуха (сзади и с боку)

Фреоновые трубки и коммутационный кабель

Выброс воздуха

Скрытый терминал

Дренажный шланг

Комнатный термодатчик

Замеряет температуру воздуха

около кондиционера

##### Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ

Нажатием включается кондиционер, при повторном нажатии выключается. По умолчанию, режим работы – Переключатель используется,   когда потерян пульт управления

Приемник

Принимает сигналы от пульта управления.

Инфракрасный передатчик

Посылает сигналы на внутренний блок кондиционера

##### Кнопка Вкл/Выкл

Первое нажатие -Вкл,

повторное - Выкл

Дисплей

Показывает текущий режим.

Кнопка задания Температуры/ времени

Кнопки 	Вкл/Выкл

по таймеру

Кнопка включения Текущего времени

Кнопка отмены заданий Таймера

Кнопка установки

Скорости вращения вентилятора

Кнопка выбора

Режима работы	 (осушка / охлаждение /вентиляция)

Кнопка  Автоматическое перемещение жалюзей

Кнопка включения режима

Повышения мощности кондиционера